| Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») ПРОЕКТ |
| --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Генерального директора - директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов _______________ А.Г. Жуков «____» _____________ 2018 г. |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на

# «Проведение оценки воздействия на окружающую среду при сооружении и эксплуатации сухого хранилища отработанного ядерного топлива Билибинской АЭС»

Заместитель директора по проектированию и

Разрешительной деятельности филиала

АО «Концерн Росэнергоатом»  по реализации

капитальных проектов          		                                                 А.В. Баринов

Москва 2018 г.

1. Заказчик

Aкционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»).

Юридический адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25.

2. Исполнитель

Выбор исполнителя осуществляется в соответствии с конкурсными процедурами, установленными ЕОСЗ.

3. Сроки проведения работ

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) определяются Календарным планом.

4. Основание для проведения работ

Основанием для проведения  ОВОС являются документы в актуальной редакции:

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ  «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ  «Об экологической экспертизе»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 285 «О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 № 280 «О лицензировании деятельности в области использования атомной энергии».;

- «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на  окружающую среду в Российской Федерации», утверждённое приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372.

5. Цели и задачи проведения работ

5.1 Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду сооружения и эксплуатации сухого хранилища отработанного ядерного топлива Билибинской АЭС (далее – СХ ОЯТ) являются:

- обоснование экологической и санитарно - эпидемиологической безопасности СХ ОЯТ;

- учет мнения населения по возможным неблагоприятным факторам от намечаемой хозяйственной деятельности СХ ОЯТ и, при необходимости, разработка и реализация мероприятий по уменьшению или предотвращению возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и население;

- предотвращение или смягчение воздействия при сооружении и эксплуатации СХ ОЯТ на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.

- получение положительного заключения государственной экологической экспертизы по материалам обоснования лицензии на сооружение СХ ОЯТ, включающие оценку воздействия на окружающую среду.

5.2 Основными задачами при проведении оценки воздействия на окружающую среду являются:

- определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной деятельности и возможных альтернатив;

- анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.);

- выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив;

- оценка воздействий па окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, масштаба, зоны распространения, а также прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий);

- организация и проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний по материалам ОВОС на территории муниципального образования г. Билибино Чукотского АО;

- корректировка материалов ОВОС по результатам общественных обсуждений;

- утверждение окончательного варианта материалов ОВОС.

6. Исходные данные для проведения работ

Исходными данными для проведения ОВОС являются:

- «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной  деятельности на  окружающую среду в Российской Федерации», утверждённое приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372;

- результаты измерений системы радиационного контроля (СРК), включая
результаты радиационного контроля окружающей среды (РКОС) Билибинской АЭС.

- фондовые материалы;

- результаты производственного контроля за состоянием окружающей среды, полученные экологическими службами Билибинской АЭС;

- материалы инженерных изысканий, выполненных для СХ ОЯТ;

- разделы проектной документации СХ ОЯТ;

- Основные методы проведения работ

Основными методами проведения работ являются:

- Сбор, систематизация и анализ информации о состоянии окружающей среды и здоровье населения в районе сооружения СХ ОЯТ;

- проведение инженерных изысканий и экологических исследований;

- дополнение недостающей информации путем проведения расчетных работ и экспериментальных исследований;

- анализ технологических процессов при строительстве и эксплуатации СХ ОЯТ как источника воздействия на окружающую среду и население;

- информирование населения о намерениях (в СМИ);

- разработка плана проведения общественных обсуждений;

- организация и проведение, совместно с органами местного самоуправления, общественных слушаний;

- сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений, выявленных в процессе общественных слушаний;

- взаимодействие с населением и общественными организациями по выявленным, в процессе общественных слушаний, замечаниям и предложениям;

- оформление материалов общественных слушаний;

- корректировка материалов ОВОС по результатам общественных обсуждений.

- Требования к составу и содержанию материалов ОВОС

8.1  Разработка материалов ОВОС должны осуществляться в соответствии с требованиями актуальной редакции законодательства и нормативных правовых актов, в т.ч.:

- Федеральный закон РФ от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

- Федеральный закон РФ от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон РФ  от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон  от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный закон от 03.03.1995 N 27-ФЗ «О недрах;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 № 569 «О Положении об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства  Российской Федерации от 02.02.2006 № 60 «Положение о проведении социально-гигиенического мониторинга»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.10.2012 № 1069 «О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к радиоактивным отходам, критериях отнесения радиоактивных отходов к особым радиоактивных отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях классификации удаляемых радиоактивных отходов»;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009);

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;

- СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности» СПП ПУАП-03;

- СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;

- СанПиН 2.6.1. 1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)»;

- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»;

- СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01;

- СП 2.2.1. 1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»;

- СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.6.1.24-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций СП АС-03»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СанПиН 2.2.8.48-03. «Средства индивидуальной защиты органов дыхания персонала радиационно опасных производств»;

- СанПиН 2.2.8.49-03. «Средства индивидуальной защиты кожных покровов персонала радиационно опасных производств»;

- СанПиН 2.2.8.47-03. «Костюмы изолирующие для защиты от радиоактивных и химически токсичных веществ»;

- СанПиН 2.2.8.46-03. «Санитарные правила по дезактивации средств индивидуальной защиты»;

- СП 2.1.5.1059-01. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

8.2 Состав и содержание материалов ОВОС должны соответствовать «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной  деятельности на  окружающую среду в Российской Федерации», утверждённое приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372;

8.3 Материалы ОВОС должны разрабатываться в соответствии с требованиями утвержденными приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 06.07.2012 № 9/632-П МУ 1.5.1.99.0097-2012 «Методические указания. Разработка материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной и иной документации на осуществление видов деятельности в области использования атомной энергии».

8.4  В материалах ОВОС должны быть представлены следующие сведения:

- краткая информация о Билибинской АЭС (компоновка, описание технологической схемы производства электроэнергии, систем безопасности, систем обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами);

- описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предполагаемый «нулевой» вариант (отказ от деятельности);

- анализ соответствия площадки сооружения СХ ОЯТ установленным природно-экологическим критериям (наличие особо – охраняемых природных территорий, мест обитания редких и исчезающих видов животных, птиц, рыб, занесенных в Красную книгу, мест нерестилищ, миграционных троп, пр.), меры по сохранению среды обитания, условий размножения объектов животного мира, водных биоресурсов;

- характеристика состояния природной среды в районе сооружения и эксплуатации СХ ОЯТ, характер имеющейся антропогенной нагрузки на окружающую среду на данной территории;

- данные о возможных неблагоприятных воздействиях на окружающую среду и население от сооружения и эксплуатации СХ ОЯТ;

- планируемые мероприятия по предотвращению и/или смягчению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду и население сооружения и эксплуатации СХ ОЯТ;

- возможные аварийные ситуации при сооружении и эксплуатации, с учетом степени, характера экологических последствий, мер по их предупреждению, мер по обеспечению готовности к ликвидации аварий, включая описание противоаварийных мероприятий;

- оценка допустимости безвозвратного водопотребления, выявление дефицита или резерва водных ресурсов, расчеты выбросов и сбросов вредных химических веществ, расчеты рассеивания, характеристика загрязнения сточных вод, порядок обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, отходами производства и потребления (сбор, транспортирование, хранение, переработка, захоронение) при сооружении и эксплуатации СХ ОЯТ;

- содержание программ мониторинга и послепроектного анализа за состоянием окружающей среды;

- данные о воздействии на окружающую среду в период сооружения и эксплуатации, в том числе обращение с отходами образующимися при сооружении и эксплуатации;

- прогноз оценки состояния окружающей среды от деятельности Билибинской АЭС с учетом СХ ОЯТ;

- результаты общественных обсуждений при подготовке окончательной редакции материалов ОВОС;

- резюме нетехнического характера.

Главный инженер проекта Филиала

АО «Концерн Росэнергоатом» по

реализации капитальных проектов							Е.А.Васильева

Главный специалист Филиала

АО «Концерн Росэнергоатом» по

реализации капитальных проектов						      С.Ю. Канарейкин