Информация о выбросах загрязняющих веществ,

оказывающих негативное влияние на окружающую среду в 2013 г.,

и мероприятиях по их сокращению на следующий год

Вклад атомных станций (АЭС) в загрязнение атмосферного воздуха  по сравнению со всеми отраслями народного хозяйства всегда был ничтожно малым. Объемы выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух атомными станциями не превышали в 2013 г. допустимых значений и были значительно ниже установленных природоохранными органами лимитов. Основная доля выбросов ЗВ приходилась на пускорезервные котельные, котельные профилакториев и периодически включаемые с целью регламентного опробования резервные дизель-генераторные  станции. На всех АЭС валовые выбросы ЗВ в атмосферу не превышали значений установленных нормативов. В 2013 г.  было выброшено в атмосферу  1603 т ЗВ, что составило 41 % от разрешенного в отчетном году (3 914 т). Объем выбросов твердых ЗВ в 2013 году составил 91 т, газообразных и жидких – 1512 т.

На газоочистные и пылеулавливающие установки поступило 171 т ЗВ, из них уловлено и обезврежено 160 т (эффективность улавливания 94 %).

Доля АЭС в объеме загрязняющих веществ, выбрасываемых в  атмосферный воздух всеми предприятиями  Российской Федерации,  уже на протяжении многих лет составляет менее 0,01 %. Тем не менее, атомные станции стремятся к снижению нагрузки на атмосферу: совершенствуется технология в области повышения КПД сжигания топлива, используется мазут лучшего качества (с меньшим содержанием серы), совершенствуются технологии покрасочных работ, вводятся в эксплуатацию эффективные газоочистные и пылеулавливающие установки.

Основными направлениями работы ОАО «Концерн Росэнергоатом» по охране окружающей среды на 2014 г. и ближайшую перспективу являются: сохранение достигнутого уровня ответственности по соблюдению установленных нормативов и условий действия разрешительных и лицензионных документов в области охраны окружающей среды; внедрение наилучших существующих технологий очистки производственных выбросов ЗВ в атмосферу; оптимизация программ и графиков контроля за поступлением ЗВ в окружающую среду; обеспечение соответствия технической и методической базы экоаналитического контроля за поступлением ЗВ в окружающую среду требованиям международных и национальных стандартов.